## Slide 1: 仪器使用
111实验室

## Slide 2: 实验仪器
直流稳压电源
交流信号源
毫伏表
示波器

## Slide 3: 直流稳压电源
电源开关
电压调节
限流调节
输出按钮

## Slide 4: 交流信号源
电源开关
电压
频率调节
输出按钮
调节旋钮
波形选择

## Slide 5: 毫伏表
电源开关
电压读数

## Slide 6: 数字万用表
电源开关
电压
测量速度

## Slide 7
测试通断

## Slide 8
检测二极管

## Slide 9: 示波器
菜单开关
菜单调节
显示幅度调节
显示频率调节
波形自动调节
菜单选择
菜单选中（按下）
调节测量线（旋转）
波形暂停

## Slide 10: 示波器
选中手动模式
选中测量线
切换测量类型（幅度/频率）
调节测量线（旋转）

## Slide 11
稳压源表 头指示 | 5V | 15V | 25V
万用表读数 |  |  | 
示波器读数 |  |  | 
实验内容
1．直流电压的测量
用示波器和万用表的直流电压档（DCV），测量直流稳压电源输出分别为5V，15V，25V时的读数，测量结果填入表1-1中。
表1-1

## Slide 12
2．CAL方波信号的测量
CAL校准信号 | 标称值 | 测量值
幅度UP-P | 2V | 
频率f | 1kHz | 
表1-2
t
u
O
t
u
O
AC
DC
用CH1（或CH2）观测示波器本身的校准信号（CAL），用DC和AC输入耦合方式，分别画出波形图，在图上标出UP+ 、UP-和周期T，测量数据填入表1-2中。
2．示波器CAL波形的测量

## Slide 13
3．交流电压的测量
函数信号发生器选定为正弦波输出，输出电压为UP-P=3V，用毫伏表和数字万用表分别测量频率为100Hz、1kHz、600kHz（频率直接由函数信号发生器读出），将测量结果填入表1-3中。
正弦波频率 | 信号源读数 | 示波器测UP-P（V） | 毫伏表测有效值Urms（V） | 万用表ACV（V）
100Hz | 3.0V |  |  | 
1kHz | 3.0V |  |  | 
600kHz | 3.0V |  |  | 
表1-3
3．交流电压的测量

## Slide 14
表1-4
 | UOC | UL | RL（100Ω）
公式法 |  |  | 
4．函数信号发生器等效内阻的测量
函数信号发生器从输出端往里看，可以等效为一个电压源UOC与内阻RS串联组成的电源，如图1-1所示。请设计出测量等效内阻RS的方法，作出实验结果。
图1-1
4．函数信号发生器内阻的测量

## Slide 15
实验思考题
总结各种仪器使用方法及注意事项。
1
2
写出所有你能想到的函数信号发生器内阻的测量方法，并详细说明设计思路。
下次实验：112室 电路基本定律的研究

## Slide 16
1.务必检查负载电阻是否插回实验板上
2.线材整理整齐（不要从仪器上拔下）
3.垃圾带走或丢至簸箕，将凳子竖向贴左侧摆放整齐
实验完成后注意事项